## Slide 1: Кибербезопасность автоматизированных систем управления: концепция, создание, практическое применение
Студент: Пивоваров М. И., гр. 6493
Преподаватель: ассистент каф. САУ Порохненко К. А.
2026
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
Notes: Здравствуйте! Тема моего реферата — кибербезопасность автоматизированных систем управления: концепция, создание и практическое применение. Кратко расскажу, чем защита АСУ отличается от защиты обычных офисных систем, как строится система защиты и какие угрозы мы наблюдаем сегодня.

## Slide 2: Цель:
Пивоваров М. И., гр. 6493
Задачи:
Показать, как устроена кибербезопасность АСУ — от концепции до практики
1
Раскрыть основные понятия и нормативную базу
2
Разобрать создание системы защиты и роль оценки рисков
3
Проанализировать статистику угроз и меры защиты
Notes: Цель работы — показать, как устроена кибербезопасность АСУ: от идеи до практики. Для этого решаются три задачи. Первая — раскрыть основные понятия и нормативную базу. Вторая — разобрать, как создаётся система защиты и какую роль играет оценка рисков. Третья — проанализировать современную статистику угроз и вытекающие из неё меры защиты.

## Slide 3: Чем АСУ отличается от офисной ИТ
Пивоваров М. И., гр. 6493
Офисная ИТ
Главное — конфиденциальность данных
Простой — потеря времени и денег
Готовые средства защиты подходят
АСУ
Главное — непрерывность и целостность процесса
Сбой — угроза людям, производству, экологии
Меры сначала проверяют на влияние на процесс
Защита не должна сама остановить производство
Notes: АСУ — это программно-аппаратные комплексы, которые управляют физическим оборудованием: SCADA-серверы, рабочие станции операторов, контроллеры. По технологиям они всё больше похожи на обычные ИТ-системы, но концепция защиты принципиально другая. В офисной сети главное — конфиденциальность данных, а на производстве — непрерывность и целостность технологического процесса. Поэтому готовые офисные решения нельзя переносить механически. Пример из ГОСТ: блокировка учётной записи после неудачных попыток входа в офисе — норма, а на промышленной площадке может помешать настоящему оператору в критический момент. Отсюда главный принцип: защитные меры не должны сами создавать угрозу остановки производства.

## Slide 4: Нормативная база
Пивоваров М. И., гр. 6493
1
Приказ ФСТЭК № 31
Защита АСУ на критически важных объектах
2
ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015
Защита — это процесс, а не набор устройств
3
Приказы ФСТЭК № 235 и № 239
Требования к значимым объектам КИИ
Риск-ориентированный подход вместо формального выполнения требований
Notes: Поскольку аварии на промышленных объектах затрагивают жизнь людей и экологию, защита АСУ закреплена нормативно. В России ключевой документ — приказ ФСТЭК № 31: защита информации здесь нужна для штатного функционирования АСУ и снижения рисков вмешательства в техпроцесс. Если АСУ признана значимым объектом критической информационной инфраструктуры, действуют приказы № 235 и № 239. На уровне процессов — ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015: он рассматривает кибербезопасность как сочетание политик, процедур, практики и подготовленного персонала. Общая идея современной базы — от формального выполнения списков требований к риск-ориентированному подходу.

## Slide 5: Создание системы защиты
Пивоваров М. И., гр. 6493
1
Требования
Угрозы и техническое задание
2
Проект
Сегментация сети, выбор средств
3
Внедрение
Монтаж и испытания
4
Эксплуатация
Контроль и обновления
Поддерживать защиту сложнее, чем создать
Notes: Создание системы защиты — не разовая установка устройств, а работа на всём жизненном цикле АСУ. Четыре стадии. Первая — формирование требований: определяем значимость объекта, моделируем угрозы, пишем техническое задание. Вторая — проект: схемы сегментации сети, размещение межсетевых экранов, выбор средств, которые не нарушают работу в реальном времени. Третья — внедрение и пусконаладка с испытаниями. Четвёртая — эксплуатация: непрерывный контроль, обновления с предварительным тестированием, управление правами доступа. Стандарт IEC 62443 отмечает, что поддерживать защиту в актуальном состоянии сложнее, чем её спроектировать.

## Slide 6: Угрозы АСУ в цифрах
Пивоваров М. И., гр. 6493
19,7 %
компьютеров АСУ в мире — примерно каждый пятый
15,6 %
компьютеров АСУ в России
IV квартал 2025 г. Источник: Kaspersky ICS CERT [4]
Notes: Теперь практика. По данным Kaspersky ICS CERT, в четвёртом квартале 2025 года вредоносные объекты были заблокированы на 19,7 процента компьютеров АСУ в мире — примерно на каждом пятом. В России этот показатель 15,6 процента. Это минимальное значение с 2022 года, но поводом для спокойствия оно не служит: угрозы остаются масштабными.

## Slide 7: Откуда приходят угрозы
Пивоваров М. И., гр. 6493
Доля атакованных компьютеров АСУ
Chart: 
| Интернет | Почтовые клиенты | Съёмные носители
Доля, % | 7.67 | 2.76 | 0.31
8,6×
меньше угроз со съёмных носителей, чем в 2022 г.
1,60 %
червей в почтовых вложениях: фишинг под видом резюме
Notes: Основные источники угроз — интернет, почтовые клиенты и съёмные носители. Через интернет атакуются 7,67 процента машин, через почту — 2,76, через съёмные носители — 0,31. Доля угроз на съёмных носителях с 2022 года сократилась в 8,6 раза, но в четвёртом квартале 2025 года выросло число червей в почтовых вложениях: рассылались письма под видом резюме, адресованные HR-менеджерам и рекрутёрам. Вывод: угрозы не исчезают, а меняют маршруты.

## Slide 8: Эшелонированная защита
Пивоваров М. И., гр. 6493
1
Сегментация сети
ИТ и технологический сегмент — отдельно
2
Ограничение служб
Облачные хранилища и мессенджеры — под запрет
3
Контроль носителей
Сканирование флешек, доверенная среда
4
Запрет скриптов
Блокировка PowerShell и вредоносных ярлыков
Полагаться нужно на весь стек защиты, а не только на периметр
Notes: Анализ инцидентов показывает, что одного периметра недостаточно: нужна эшелонированная защита. Первое — строгая сегментация: корпоративная сеть и технологический сегмент разделяются межсетевыми экранами и диодами данных. Второе — политиками блокируются облачные хранилища, мессенджеры и внешние репозитории, которые в технологической сети редко необходимы. Третье — контроль конечных точек и съёмных носителей. Четвёртое — запрет несанкционированного запуска скриптов и командных интерпретаторов, например PowerShell. Любой публичный веб-сервис может стать хранилищем вредоносного ПО, поэтому полагаться нужно на весь стек технологий защиты.

## Slide 9
Заключение
Пивоваров М. И., гр. 6493
1
Концепция: защищать процесс, а не только данные
2
Создание: оценить риск → выстроить защиту → контролировать
3
Практика: угрозы меняют маршруты — нужна эшелонированная защита
Нет волшебной кнопки — есть работающая дисциплина
Notes: Подведу итоги. По концепции: в АСУ защищать нужно прежде всего процесс — его непрерывность и целостность. По созданию: система защиты — это управляемая программа, в основе которой оценка рисков. По практике: угрозы меняют маршруты, поэтому нужна эшелонированная защита. Границы выводов: статистика собрана одним производителем средств защиты, а нормативные документы меняются; естественное направление дальнейшего изучения — требования к значимым объектам КИИ. Итог: в промышленной кибербезопасности нет волшебной кнопки, зато есть работающая дисциплина — оценить риск, выстроить защиту, проверять её и не расслабляться. Спасибо за внимание!

## Slide 10
Пивоваров М. И., гр. 6493
Notes: Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.